Misura dell’accelerazione di gravità con il pendolo semplice

Scopo dell’esperimento :

Misura dell’accelerazione di gravità nel Laboratorio di Fisica del Liceo, attraverso la misura della lunghezza e del periodo del pendolo.

Attrezzatura e strumenti di misura e calcolo:

Supporto per il pendolo

Filo inestensibile, lungo 1.50 m c.ca

Sferetta metallica, con gancio.

Cronometro (preferibilmente centesimale)

Metro a nastro

Calcolatrice

# Premesse teoriche

Si dimostra in Dinamica che il periodo di oscillazione di un pendolo semplice (una sferetta appesa, mediante un filo inestensibile, a un punto fisso) è dato dalla formula:

T  =

dove:

T  è il periodo (in secondi);

l   è  la lunghezza (in metri) dal punto di sospensione al centro della sfera;

g  è   l’accelerazione di gravità (in metri al secondo quadrato =  ).

Per “periodo”, si intende il tempo di una sola oscillazione completa (moto di andata e ritorno alla posizione iniziale del pendolo).

Dalla formula si dovrà ricavare il valore di  g , ricavando g in funzione delle altre grandezze.

# Esecuzione dell’esperienza

- Misuriamo accuratamente la lunghezza del pendolo, dal punto fisso di sospensione al centro della sferetta. Si può procedere in questo modo: misurare la somma della lunghezza del filo e del diametro della sferetta, misurato col calibro, e sottrarre dal risultato il raggio di questa.

Ripetere la misura della lunghezza totale due o tre volte, per essere sicuri del risultato.

- Spostiamo la sferetta dalla posizione di equilibrio, in modo che l’angolo di oscillazione sia piccolo (la formula del periodo vale solo per angoli di oscillazione minori di 5 ° ).

- Lasciamo oscillare liberamente la sferetta, parallelamente al banco di lavoro. Perché l’esperienza riesca bene bisogna che l’oscillazione avvenga sempre nello stesso piano; la traiettoria deve essere cioè un arco di circonferenza. Inoltre, la sferetta non dovrebbe ruotare su se stessa.

- Dopo 10 oscillazioni, durante le quali ci assicuriamo che non vi siano rotazioni e il movimento sia regolare, nell’istante in cui il pendolo raggiunge un estremo dell’oscillazione, azioniamo il cronometro e iniziamo a contare il numero delle oscillazioni.

- Contiamo 50 o 100 oscillazioni; al termine dell’ultima oscillazione, fermiamo il cronometro e registriamo il tempo totale, compresi i centesimi di secondo.

- Calcoliamo il periodo T del pendolo, dividendo il tempo totale misurato per 50 (o per 100, a seconda del numero delle oscillazioni). Nel risultato finale, non fare nessuna approssimazione: tenere tutti i decimali.

- Ripetiamo quattro o cinque volte le operazioni dal N° 2 al N° 6; si ottengono quattro valori probabilmente un po’ diversi del periodo, T1  T2  T3  T4 . Controllare che le differenze tra le 4 o 5 misure siano molto piccole (meno di 0,5 s), perché altrimenti c’è la possibilità che sia stato commesso qualche errore (per es. nel contare il numero delle oscillazioni)

- Ricaviamo  “g” dalla formula del periodo   T  =	 da cui    g   =

e calcoliamola; si ottengono 4  o 5 valori :  g1  g2  g3  ecc, un po’ diversi tra loro. Il valore di  42 è dato da 39,4784 – usare tutte le cifre.

Infine, si devono valutare la media aritmetica   <g> , l’errore assoluto della misura,  g, e l’errore relativo   cioè   .    Per il calcolo dell’errore assoluto, usiamo la semidispersione massima:

g	=    	;

il risultato finale deve contenere il valore medio di  g  e  l’errore assoluto  g	e va scritto nella forma

g	=	<g>   (   g